## Slide 1
🐾
Physical AI Workshop
$12로 로봇 걷게 만들기
Isaac Lab + PPO로 ANYmal-C 4족 보행 로봇이 거친 지형에서 걷는 법을 학습하는 전체 과정
75분
훈련 시간
$12
총 비용
4,096
병렬 환경
1.47억
timestep
Physical AI Workshop
Isaac Lab · PPO · ANYmal-C · AWS g6e.4xlarge

## Slide 2
02
📋 AGENDA
워크샵 구성
7개 Lab + 3개 Appendix · 총 170분
Lab 1 · Physical AI 핵심 개념
10분
Lab 2 · AWS GPU 인프라 구축
20분
Lab 3 · Isaac Lab Docker 빌드
30분
Lab 4 · PPO 강화학습 훈련
75분
Lab 5 · 학습 결과 분석
15분
Lab 6 · Play 모드 & Export
10분
Lab 7 · 정리 & 다음 단계
10분
Appendix A·B·C
트러블슈팅 12선 · 비용 분석 · SW 버전
Physical AI Workshop
02 / Agenda

## Slide 3
03
🏗️ LAB 1
전체 아키텍처
Terraform → EC2 GPU → Isaac Lab Docker → PPO 학습 → Policy Export
Physical AI Workshop
03 / Architecture

## Slide 4
04
☁️ LAB 2
AWS GPU 인프라
Terraform 한 줄로 전체 인프라를 코드로 구축
인스턴스
g6e.4xlarge (16 vCPU, 64 GB)
GPU
NVIDIA L40S 48 GB VRAM
Root EBS
300 GB gp3 (Docker 이미지)
Data EBS
500 GB gp3 (체크포인트)
NVMe
Instance Store (셰이더 캐시)
모니터링
CloudWatch GPU idle 자동 Stop
# 3분 만에 전체 인프라 배포
terraform init
terraform plan
terraform apply
# SSH 접속
ssh -i key.pem ubuntu@$(
terraform output -raw public_ip)
# 부팅 확인 (15-25분)
tail -f /var/log/isaac-lab-setup.log
# → 'Isaac Lab setup COMPLETE'
💰 시간당 ~$3 · 전체 워크샵 ~$12
Physical AI Workshop
04 / Infrastructure

## Slide 5
05
🐳 LAB 3
Isaac Lab Docker 이미지
26.8 GB 컨테이너: Isaac Sim 4.5.0 + Isaac Lab v2.1.0 + RSL-RL
⚠️ NGC에 Isaac Lab 이미지 없음
→ 소스에서 docker compose 빌드
⚠️ 코어 isaaclab 패키지 누락
→ pip install --no-build-isolation 수동 설치
⚠️ 기본 entrypoint 스트리밍 모드
→ --entrypoint 오버라이드 필수
Step 1
docker compose --profile base build
~40분
Step 2
pip install -e source/isaaclab + rsl_rl
~10분
Step 3
docker commit → isaac-lab-ready
~1분
Physical AI Workshop
05 / Docker Build

## Slide 6
06
🏋️ LAB 4
PPO 강화학습 훈련
4,096 병렬 환경 · 1,500 iterations · 75분
1
탐색기
iter 0-40 · 랜덤 탐색
-0.5 → -4.9
2
기초 학습
iter 40-120 · 보행 패턴 습득
-4.9 → +5.0
3
정교화
iter 120-300 · 안정적 보행
+5.0 → +15.0
4
수렴
iter 300-1500 · 정책 수렴
+15.0 → +16.3
📈 에피소드 길이: 13 → 897 steps (×66배)
Physical AI Workshop
06 / Training

## Slide 7
07
📊 LAB 5
학습 결과
보상 +16.29 · 지형 난이도 5.9/6.25 · VRAM 10/48 GB
+16.29
최종 보상
897
에피소드 길이
5.9
지형 난이도 / 6.25
10 GB
VRAM / 48 GB
Physical AI Workshop
07 / Results

## Slide 8
08
🎬 LAB 6
Play 모드 & Policy Export
학습된 정책을 시각화하고, 실제 로봇용으로 변환
ANYmal-C rough terrain 보행 (30초 비디오)
산출물
크기
용도
model_1499.pt
6.6 MB
학습 재개 / fine-tuning
policy.pt
1.2 MB
C++ JIT 실시간 추론
policy.onnx
1.1 MB
TensorRT / Jetson 배포
rl-video-*.mp4
2.8 MB
시각적 검증
Physical AI Workshop
08 / Play Mode

## Slide 9
09
🤖 SIM-TO-REAL
Sim-to-Real 파이프라인
시뮬레이션에서 학습한 '뇌'를 실제 로봇에 이식
Physical AI Workshop
09 / Sim-to-Real

## Slide 10
10
🦿 DEPLOYMENT
ANYmal-C 온보드 배포 구성
48차원 관측 → Jetson Orin TensorRT 추론 → 12차원 관절 제어
Physical AI Workshop
10 / Deployment

## Slide 11
11
🔧 APPENDIX
실전 트러블슈팅 12선
공식 문서에 없는 실전 함정과 해결법
1
dpkg lock 경합
🟡
2
EBS 디바이스 이름 (Nitro)
🟡
3
Instance store 이미 마운트
🟡
4
Terraform templatefile 충돌
🟡
5
user_data 재실행 안 됨
🟢
6
Isaac Lab NGC 이미지 없음
🔴
7
코어 isaaclab 패키지 누락
🔴
8
Docker entrypoint 스트리밍 모드
🔴
9
훈련 스크립트 경로 변경
🟡
10
setuptools 빌드 격리
🔴
11
Volume mount → editable 파괴
🟡
12
셰이더 캐시 첫 실행 지연
🟢
💡 🔴 Critical 4개 — 이것을 모르면 훈련 시작조차 할 수 없습니다
Physical AI Workshop
11 / Troubleshooting

## Slide 12
12
💰 COST
비용 분석
클라우드 GPU로 로봇 AI를 학습하는 실제 비용
☁️
이번 실습
~$12
g6e.4xlarge On-Demand Seoul · 4시간
💚
비용 최적화
~$2.50
g6e.4xlarge Spot Virginia 리전
🚀
대규모
~$8
g6e.12xlarge Spot (4×L40S) Virginia 리전
⏰ GPU 30분 idle → CloudWatch 자동 Stop
💾 S3 체크포인트 자동 동기화 (Spot 대비)
Physical AI Workshop
12 / Cost

## Slide 13
13
✅ SUMMARY
이번 워크샵에서 달성한 것
✅ Terraform으로 AWS GPU 인프라를 코드로 구축
✅ Isaac Sim + Isaac Lab Docker 이미지 빌드 (26.8 GB)
✅ 4,096개 병렬 환경에서 PPO 강화학습 실행
✅ 75분 만에 1.47억 timestep 학습 완료
✅ ANYmal-C가 rough terrain에서 안정적으로 보행
✅ 학습된 정책을 JIT/ONNX로 export (sim-to-real 준비)
✅ 총 비용: ~$12 (₩16,000)
🏗️
인프라
→
🐳
Docker
→
🏋️
훈련
→
📊
분석
→
🎬
Play
→
🤖
Sim-to-Real
Physical AI Workshop
13 / Summary

## Slide 14
🐾
감사합니다
$12로 4족 보행 로봇이 걷는 법을 배웠습니다
Isaac Lab
시뮬레이션
PPO
알고리즘
ANYmal-C
로봇
GitHub · comeddy/pai-sim-isaaclab